## Slide 1
  Основи рачунарске технике 2
  (прва лабораторијска вежба)
2017
Електротехнички факултет
Универзитет у Београду
Катедра за рачунарску технику и информатику

## Slide 2
PS/2 протокол
IBM PS/2 Keyboard (1987)
Серијско слање података
Сваки догађај над тастером се кодира посебним кодом
  Притиснут тастер (“make code”)
  Отпуштен тастер (“break code”)
1. KBD Clock 2. KBD Data 3. N/C 4. GND 5. +5V (VCC)

## Slide 3
PS/2 протокол
Три начина кодирања тастера (догађаја)
  Scan code Set 1 – застарео стандард
  Scan code Set 2 – подразумевани начин
  Scan code Set 3 – за тастатуре са додатним тастерима (Calculator, My Computer, Mail … )
Scan code Set 2
  Свака модерна тастатура подразумевано подржава
  Код може да буде различите дужине (1B, 2B, 4B, … , 8B)
  За “break code” придодато 0xF0

## Slide 4
PS/2 протокол
Scan code Set 2 - “Make code”

## Slide 5
Примање података преко тастатуре
Тастатура шаље серијски 11-битни податак у коме се налази код тастера
Symbol | Parameter | Min | Max
tCLK | Clock time | 30µs | 50µs
tSU | Data-to-clock setup time | 5µs | 25µs
tHLD | Clock-to-data hold time | 5µs | 25µs